|  | Equipo Médico |
| --- | --- |
|  |  | CATÁLOGO Electrónica Médica - Marcapasos |  |

| NOMBRE GENÉRICO: | MARCAPASO CARDIACO EXTERNO. |
| --- | --- |

| CLAVE: 531.609.0041 | ESPECIALIDAD (ES): Cardiología. Medicina Interna. Urgencias. Medicina Crítica. | SERVICIO (S): Hemodinamia Unidad de Cuidados Intensivos. Urgencias. |
| --- | --- | --- |

| DEFINICIÓN: | Equipo portátil que genera estimulos eléctricos y los transmite a tráves de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapaso natural del corazón. |
| --- | --- |

| DESCRIPCIÓN: | Marcapaso percutáneo no invasivo, que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de b 1 mseg. Se utiliza onda R para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera por corriente eléctrica y batería. Tolera el empleo de desfibrilación hasta de 400 J. a través de los electrodos. Incluye cables de entrada y salida para electrocardioscopio y desfibrilador, así como electrodos para aplicación a paciente adulto y pediátrico. |
| --- | --- |

| CONSUMIBLES: | Electrodo para marcapaso no invasivo, desechable, auto adherible, con pasta conductora de área amplia (15 ( 2 cm. de diámetro). |
| --- | --- |

| INSTALACIÓN. | OPERACIÓN. | MANTENIMIENTO. |
| --- | --- | --- |
| * * * | Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz Contacto polarizado. Clavija grado médico. | * | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | * * | Preventivo. Correctivo por persoal calificado. |