| NOMBRE GENÉRICO: | MONITORIZACIÓN PARA PRUEBAS DE ESFUERZO CARDIACO, SISTEMA DE. |
| --- | --- |

| CLAVE: 531.829.0615 | ESPECIALIDAD (ES): Cardiología. | SERVICIO (S): Consulta Externa. |
| --- | --- | --- |

| DEFINICIÓN: | Sistema automatizado de registro electrocardiográfico para establecer el diagnóstico durante las pruebas de esfuerzo cardiaco. |
| --- | --- |

| DESCRIPCIÓN: | Equipo que permite la completa automatización de la prueba de esfuerzo e incorpora la adquisición de las doce derivaciones, monitoreo continuo del paciente, visualización gráfica de alta resolución, registro electrocardiográfico multicanal en tiempo real. Posee Algoritmos para detección de arritmias y medición automática del segmento ST, calcula automáticamente la frecuencia cardiaca máxima y el consumo de oxígeno esperado de acuerdo a las características del paciente. Consta de un sistema de cómputo con monitor de color de alta resolución 640x480 puntos, registrador térmico de 100 mm, teclado `plano alfanumérico y de funciones, unidad de discos flexibles de 3.5" y de 1.44 MB, puerto, serie de comunicación y vehículo de transporte. |
| --- | --- |

| ACCESORIOS: | Impresora láser. |
| --- | --- |

| REFACCIONES: | Según marca y modelo. |
| --- | --- |

| CONSUMIBLES: | Cable de paciente, electrodos desechables, gel conductor y papel termosensible. |
| --- | --- |

| INSTALACIÓN. | OPERACIÓN. | MANTENIMIENTO. |
| --- | --- | --- |
| * * | Corriente eléctrica 110/220V/ 60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. | * | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | * * | Preventivo. Correctivo por personal calificado. |