|  | Equipo Médico |
| --- | --- |
|  |  | CATÁLOGO Quirófano – Fulguradores |  |

| NOMBRE GENÉRICO: | ELECTROCAUTERIZADOR GINECOLÓGICO. |
| --- | --- |

| CLAVE: 531.431.0110 | ESPECIALIDAD (ES): Ginecología y Obstetricia. | SERVICIO (S): Consulta Externa. Hospitalización. Tococirugía y Quirófano. |
| --- | --- | --- |

| DEFINICIÓN: | Equipo para cauterizar algunas lesiones exocervicales. |
| --- | --- |

| DESCRIPCIÓN: | Aparato portátil, alimentado por corriente eléctrica, que se activa usando un control de pie o de interruptor en el mango, generando una señal de alta frecuencia regulada automáticamente por microprocesador dependiendo de las variaciones del tejido. Con potencia máxima en coagulación monopolar y bipolar de 120 watts. Con despliegue digital y alarma que se activa si no existe contacto adecuado de la placa de retorno con el paciente, indicadores visuales y audibles con desactivación si se detectan condiciones de falla. Con programas de autodiagnóstico y memorización de los últimos errores. Incluye control de pedal doble, a prueba de explosión. |
| --- | --- |

| ACCESORIOS: | Evacuador de humo portátil, con filtros ULPA y de carbón. |
| --- | --- |

| REFACCIONES: | Según marca y modelo. |
| --- | --- |

| CONSUMIBLES: | Lápiz con cable, electrodos removibles de asa, placa de paciente, cable de conexión para placa, cable toma corriente. Asas reusables, para conizaciones, de diámetro: 20, 15, 10 y 5 mm, de longitud de 8-12 cm y de 12-14 cm. Electrodo de conización, con lazo ajustable hasta 30 mm. |
| --- | --- |

| INSTALACIÓN. | OPERACIÓN. | MANTENIMIENTO. |
| --- | --- | --- |
| * | Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. | * | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | * | Preventivo y correctivo por personal especializado. |